392511,  Россия,  Тамбовская область, с. Тулиновка, Позднякова, 3

Руководство по эксплуатации весов

со встроенным принтером печати этикеток

с использованием штрихового кода

ВЭУ-6С-1/2-И-П-СТ, ВЭУ-15С-2/5- И-П-СТ,

ВЭУ-30С-5/10- И-П-СТ

Тулиновка 2009

1. ВВЕДЕНИЕ

Весы электронные унифицированного конструктивного ряда ВЭУ; модели ВЭУ-6С-1/2-И-П-СТ, ВЭУ-15С-2/5-И-П-СТ, ВЭУ-30С-5/10-И-П-СТ со встроенным принтером печати этикеток (в дальнейшем — весы) предназначены для взвешивания, определения стоимости продуктов и печати самоклеющихся этикеток для маркировки весового и штучного товара на предприятиях торговли, общественного питания, при расфасовке товара на базах и на предприятиях. Весы применимы и в других отраслях народного хозяйства, в том числе для взаимных расчетов при взвешивании различных грузов, в автоматизированных системах торговли и управления производством.

Данные модели имеют наибольший предел взвешивания (НПВ) 6, 15 и 30кг и значения цены поверочного деления 1/2,  2/5 и 5/10г соответственно.

###### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1  Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг:

ВЭУ-6С-1/2-И-П-СТ	0,010;

ВЭУ-15С-2/5-И-П-СТ	0,040,

ВЭУ-30С-5/10-И-П-СТ.                                                     0,100г.

2.2  Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг:

ВЭУ-6С-1/2-И-П-СТ	6,000;

ВЭУ-15С-2/5-И-П-СТ	15,000,

ВЭУ-30С-5/10-И-П-СТ                                                      30,000кг.

2.3  Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd), г:

для весов ВЭУ-6С-1/2-И-П-СТ

- от НмПВ до 2 кг вкл.	1

- св. 2 кг до НПВ	2

для весов ВЭУ-15С-2/5-И-П-СТ

- от НмПВ до 6 кг вкл.	2

- св. 6 кг до НПВ	5

для весов ВЭУ-30С-5/10-И-П-СТ

- от НмПВ до 15кг вкл.                                                     5

- св. 15кг до НПВ                                                              10.

2.4  Компенсации массы тары, кг

- для весов с НПВ, равным 6 кг	0…0,6

Выборка массы тары (рекомендуемая), кг:

- для весов с НПВ, равным 15 кг	0…1,5

- для весов с НПВ, равным 30кг                                 0…2,5.

2.5  Время измерения массы и вычисления стоимости  не более, с:

- для весов с НПВ, равным 6 и15 кг	1,5

- для весов с НПВ, равным 30кг                                 3,

Время печати этикеток после измерения массы и вычисления стоимости не более 3 с.

2.6  Дискретность цены и стоимости, руб.	0,01

2.7  Количество разрядов:

- индикации значения массы	5

- ввода цены	6

- стоимости	6

- итоговой суммы	7

2.8  Питание — от сети переменного тока:

напряжение, В	220 (+22–33)

частота, Гц	50±1

потребляемая мощность в режиме печати

не более, Вт	100

2.9  Габаритные размеры в рабочем положении

не более, мм	300х420х680

2.10  Размеры грузоприемной платформы, мм	300х290

2.11  Масса весов не более, кг	13

2.12  Пределы допускаемой погрешности весов.

Пределы допускаемой погрешности весов при первичной поверке на предприятии-изготовителе, г:

для весов с НПВ, равным 6кг и дискретностью отсчета 1/2г:

- от 0,01кг до 0,5кг	±1

- св. 0,5кг до 2кг	±1

- св. 2кг до 4кг                                                                      ±2

- св. 4кг до 6кг	±4

для весов с НПВ, равным 15кг и дискретностью отсчета 2/5г:

- от 0,04кг до 4кг	±2

- св. 4кг до 6кг	±4

- св. 6кг до 10кг	±5

- св. 10кг до 15кг	±10

для весов с НПВ, равным 30кг и дискретностью отсчета 5/10г:

- от 0,1кг до 2,5кг                                                                 ±5

- св. 2,5кг до 10кг                                                                 ±5

- св. 10кг до 15кг                                                                  ±10

- св. 15кг до 20кг                                                                  ±10

- св. 20кг до 30кг                                                                  ±20

Пределы допускаемой погрешности весов при периодической поверке в эксплуатации и после ремонта на месте эксплуатации, г:

для весов с НПВ, равным 6кг и дискретностью отсчета 1/2г:

- от 0,01кг до 0,5кг	±1

- св. 0,5кг до 2кг	±2

- св. 2кг до 4кг	±4

- св. 4кг до 6кг	±6

для весов с НПВ, равным 15 кг и дискретностью отсчета 2/5г:

- от 0,04кг до 1кг	±2

- св. 1кг до 4кг	±4

- св. 4кг до 6кг	±6

- св. 6кг до 10кг	±10

- св. 10кг до 15кг	±15

для весов с НПВ, равным 30кг и дискретностью отсчета 5/10г:

- от 0,1кг до 2,5кг                                                                ±5

- св. 2,5кг до 10кг                                                                ±10

- св. 10кг до 15кг                                                                 ±15

- св. 15кг до 20кг                                                                 ±20

- св. 20кг до 30кг                                                                 ±30

2.13  Весы имеют устройство автоматической установки на нуль     при снятии груза.

2.14  Весы имеют следующие режимы работы:

— режим индикации даты;

— режим базовых весов (взвешивание и штучный режим);

— режим программирования встроенного принтера с компьютера;

— режим взвешивания и печати по коду (PLU) товара;

— режим взвешивания и печати товара, не введённого в базу данных;

— режим взвешивания товара с автовыводом этикетки;

— режим печати на встроенном принтере с компьютера;

— режим программирования в энергонезависимую память  с клавиатуры весов или по каналу связи с ПК общей памяти и параметров базы данных товаров;

— режим вывода итоговых данных о товарах за отчётный период с возможностью его распечатки на этикетку или через компьютер на внешний принтер.

2.15  Способ ввода цены — набором номера ячейки памяти (PLU) или с клавиатуры.

2.16  Средний срок службы — 8 лет при условии замены термоголовки, имеющей срок службы 50 км печати (1000000 импульсов нагрева).

2.17  Средняя наработка на отказ — 25000 час.

2.18  Весы позволяют вносить путем программирования в энергонезависимую память с клавиатуры весов или по каналу связи с ПК следующие параметры:

параметры общей памяти:

·	Автовывод этикетки

·	Номер весов

·	Номер этикетки

·	Наименование предприятия

·	Расклад товаров по 28 клавишам клавиатуры;

параметры базы данных товаров:

•	Номер товара (до 5000 весовых и штучных товаров)

• Штрих-код товара

• Префикс товара

• Цена товара (от 1 до 999999) в размерности 0,01 руб.

• До 5 строк наименования товара и данных о нём

• Срок годности

• Суммарные данные о взвешенном товаре.

2.19  Возможность быстрого вызова из памяти до 28 товаров и возможность вызова из памяти до 5000 товаров по функциональному номеру  товара. В каждой из 28 ячеек хранится 1 весовой товар и 1 штучный.

2.20  Возможность быстрого обнуления конкретных данных о товаре.

2.21  Возможность быстрого перепрограммирования цен товаров.

2.22  Блокирование программирования весов с компьютера при несовпадении номера весов, установленных в программе и введенного в весы вручную.

2.23 Возможность печати этикеток по шаблону, хранимому в памяти принтера.

2.24 Параметры, передаваемые весами для размещения на этикетке:

·	номер весов;

·	номер товара (PLU);

·	наименование предприятия — текстовая строка (28 символов) для всех вариантов шаблонов этикеток;

·	дата: текстовая строка в формате ДД-ММ-ГГ, из памяти весов;

·	наименование продукта (5 строк по 28 символов);

·	масса, кг;

·	цена, руб.;

·	стоимость, руб.;

·	штриховой код товара (EAN13);

·	срок годности.

2.25 Возможность формирования штрихового кода со структурами:

— для весового товара: префикс (ХХ), код товара (ХХХХХ), масса (ХХХХХ) в граммах, контрольное число. Контрольное число формируется автоматически при выводе на печать;

— для штучного товара: префикс (ХХ), код товара (ХХХХХ), цена (ХХХХХ) в рублях, контрольное число.

2.26  Возможность печати этикетки однотипного товара без повторного ввода номера  PLU нажатием клавиши Итог.

2.27  Класс точности — средний по ГОСТ 29329 (23676).

2.28 Время прогрева элементов весов до рабочего состояния не должно превышать 1 минуты.                                                                                                     	2.29 Рабочий диапазон температур  от +10 до +40 °С.

2.30 Ошибка определения стоимости, вычисленная по введенной цене и показаниям весов, должна быть не более ± 0,5 коп.

2.31  Весы позволяют вычислять стоимость произвольного числа покупок на сумму не более 9 999,99 руб и весом не более 99,999кг.

2.32  Весы издают звуковой сигнал при нажатии кнопок.

2.33  Конструкция весов позволяет изменять градуировку в зависимости от значения ускорения свободного падения с нарушением оттиска поверочного клейма.

Переградуировка весов может осуществляться только аккредитованными представителями ЦТО.

2.34  Весы обладают энергонезависимой памятью для хранения параметров товаров и системных настроек.

2.35  Печать самоклеющихся этикеток осуществляется при нажатии кнопки весов Итог или автовыводом, при наличии груза на платформе весов.

2.36  Не допускается печать этикеток для весового товара при значениях массы товара ниже НмПВ.

2.37  Весы позволяют получить отчётную этикетку по конкретным товарам за отчётный период с итоговой суммой, итоговым весом, ценой, кратким наименованием и номером товара.

2.38  Система управления принтером обеспечивает:

— автоматическое тестирование, загрузку знаков кириллицы, индикацию состояния принтера при включении питания;

— блокирование печати при отсутствии бумаги, не прижатой термоголовке, при падении напряжения питания ниже 185 В;

— печать встроенного теста;

— авто определение размера этикеток;

— переход в режим печати дампа памяти;

— программирование и сохранение в памяти системы управления принтера шаблонов этикеток, графических образов, значений переменных.

2.39  Основные технические данные встроенного термопечатающего принтера серии ТП-2 (печатающий механизм LTP 2242):

·	разрешение термоголовки, точек/мм	8

·	количество точек в линии	432

·	минимальный шаг перемещения бумаги, мм	0,125

·	максимальная скорость печати, мм/с	90

·	максимальная ширина бумаги, мм	58

·	максимальный диаметр рулона бумаги, мм	80

2.40 Программирование принтера описано в руководстве по программированию «Термопринтер ТП-2».

Внимание: При программировании термопринтера с компьютера питание весов должно быть выключено. По окончанию программирования принтера кабель «принтер – компьютер» должен быть обязательно отключен.

###### 3. РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

###### И ХРАНЕНИЕ

3.1  Место установки весов не должно затруднять покупателям обзор табло индикации и грузоприемной площадки.

3.2  Монтаж весов и коммуникаций.

3.2.1  Монтаж весов заключается в установке розетки с заземляющим контактом на расстоянии не более 1 м от места расположения весов, подведении к ней электропитания и шины заземления.

3.2.2  Установка розетки, подводка электропитания и заземления осуществляется потребителем, а ввод в эксплуатацию — представителями специализированных предприятий (завода-изготовителя).

3.3  При получении весов, потребитель обязан проверить состояние упаковки и зафиксировать это в акте внешнего осмотра тары. При наличии повреждений тары составьте коммерческий акт с представителем транспортирующей организации, не распаковывая ящики с весами, вызовите представителя специализированного предприятия. При отсутствии повреждений тары, упакованные весы перевезите к месту установки и произведите их распаковку в присутствии лиц, ответственных за оборудование потребителя.

3.4  Если при распаковке весов обнаружена некомплектность или замечены существенные дефекты, вызовите представителя специализированного предприятия и составьте акт приемки весов по качеству.

3.5  Вызов представителя специализированного предприятия для ввода весов в эксплуатацию производится после установки розетки и подводки электроэнергии и заземления. Для вызова представителя специализированного предприятия заполните талон-заявку на ввод в эксплуатацию и отправьте его в адрес специализированного предприятия, производящего обслуживание и ремонт весов в данном административном районе.

3.6  Данное предприятие обязано в срок не более 20 суток с момента получения заявки  провести работы в соответствии с разделом 6 настоящего РЭ, проверить весы и сдать их ответственному представителю потребителя.

3.7  Представитель специализированной организации заключает договор с потребителем на выполнение работ по вводу весов в эксплуатацию и проверку метрологических характеристик весов. В договоре может быть предусмотрена оплата работ за выполнение работ по поставке программного обеспечения и организацию совместной работы весов с компьютером и другими периферийными устройствами.

3.8  Срок хранения весов не более 12 месяцев со дня изготовления.

3.9  Необходимо предохранять блок клавиш от загрязнения синтетической прозрачной пленкой, без пленки весы использовать запрещается!

###### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Обслуживающий персонал, допущенный к работе с весами, должен изучить конструкцию и порядок работы на весах и пройти инструктаж по технике безопасности для работы с торговым электрооборудованием.

4.2 Консервация и расконсервация весов должна производиться с соблюдением требований безопасности, предусмотренных ГОСТ 9.014-78.

4.3. Запрещается вскрывать весы и производить ремонт самостоятельно.

5. МАРКИРОВКА ВЕСОВ

5.1. Маркировка весов содержит : товарный знак предприятия –изготовителя, обозначение весов,  год выпуска, значение НмПВ, НПВ, дискретности отсчета, поверочного деления.

5.2. Маркировка транспортной тары содержит манипуляционные знаки: «Осторожно, хрупкое», «Боится сырости», «Верх, не кантовать».

6. УПАКОВКА ВЕСОВ

Весы перед упаковкой в транспортную тару  должны быть заварены  в   чехол из полиэтиленовой пленки совместно с силикагелем и сопроводительной документацией на них. При транспортировании в процессе эксплуатации весы должны  быть упакованы в тару предприятия-изготовителя или другую упаковку исключающую их повреждение.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ВЕСОВ

7.1.  Транспортирование весов в упаковке нужно производить с защитой от атмосферных осадков любым видом транспорта.

7.2.  Условия транспортирования весов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4), условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

7.3.  Хранение весов в одном помещении с кислотами, химическими реактивами и другими веществами, которые могут на них оказать вредное воздействие, не допускается.

7.4.  Хранение весов допускается только в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности существенно меньше чем на открытом воздухе (например, каменное, бетонное, металлическое с теплоизоляцией и другие хранилища).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание осуществляется специализированными предприятиями уполномоченными изготовителем.

8.2. Гарантийный  ремонт  весов  производится  за  счет предприятия-изготовителя, а техническое  обслуживание и ремонты после истечения срока гарантии — за счет потребителя.

8.3. При эксплуатации весов потребителем  ежедневно должно производиться  его обслуживание.

Ежедневное обслуживание производится  до или после рабочей смены.

8.4. В ежедневное обслуживание весов  входят следующие работы:

1)	 проверка  установки весов по уровню (перед началом смены);

2)	 проверка  показаний  весов  в точках НмПВ,  НПВ/2 и НПВ;

3)	 обеспечение чистоты  наружных поверхностей весов и грузоприемной платформы.

8.5. Весы подлежат государственной поверке при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Первичная и периодическая поверка проводится в соответствии с методикой поверки «Весы электронные унифицированного конструктивного ряда ВЭУ», утвержденной ВНИИМС.

Межповерочный интервал не более 1 года. Положительные результаты государственной поверки оформляются записью в соответствующем разделе РЭ и нанесением  двух оттисков клейм (одно  клейм под грузоприемной платформой и одно на боковой стенке корпуса) поверителем.

Весы пломбируются пластичным материалом .

ВНИМАНИЮ  представителей специализированных предприятий, осуществляющих ввод весов в эксплуатацию!

Если при поверки весов Вы обнаружили отклонение метрологических характеристик выше допустимых, весы необходимо переградуировать по месту их дальнейшего использования (показания весов могут изменяться со сменой широты месторасположения)

###### 9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1 Состав и устройство

9.1.1  Внешний вид весов и основные части представлены на

рис. 1.

Рис. 1

9.1.2  Весы состоят из следующих основных частей:

- грузоприемная площадка (1),

- корпус с сетевыми выключателями: весов (2) с правой стороны и принтера (3) с левой стороны,

- два интерфейсных разъема и предохранители смотри рис. 2.

- 4 ножки для установки весов по уровню (6),

- табло индикации продавца и покупателя (7),

- устройство печати информации (термопринтер) (8).

На рис. 2 обозначены:

- 9 – отверстие для кнопки градуировки (под пломбой),

- 5 – интерфейсный разъём USB для подключения весов к компьютеру,

- 4 – интерфейсный разъём (ТЛФ) для подключения принтера к компьютеру,

- 2 – сетевой выключатель,

- 10 – два предохранителя на 1А.

Рис. 2

9.1.3  Принцип действия весов заключается в преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал датчика, преобразовании его в микропроцессорном устройстве и выдаче на табло в виде массы в граммах. По введенному коду из памяти весов выбирается информация о товаре и передается для печати на принтер.

9.1.4  Клавиатура весов псевдо-сенсорная с 48 клавишами. С левой стороны находятся 32 клавиши двойного назначения: буквы русского алфавита для ввода текстовой информации в режиме программирования и номера ячеек вызова параметров товара (PLU). С правой стороны находятся цифры от 0 до 9 и клавиши специальных функций: П+, Пр, Шт, Итог, Т, С. Назначение этих клавиш см. далее п. 10, 11.

9.2  Распаковка и сборка весов. Весы поставляются в собранном виде. Извлеките весы из упаковки.

9.3  Установите весы вращением регулировочных ножек так, что  бы пузырек воздуха расположился в центре ампулы уровня.

9.4  Вставьте вилку весов в розетку электросети и переведите переключатель «Сеть» (для весов – справа) в положение «ВКЛ» (или «I»). При этом весы должны пройти режим тестирования, показания индикаторов обнулятся и весы перейдут в режим взвешивания. Усилием рук нажмите на грузоприемную платформу до звукового сигнала. Обнулите показания весов, нажав кнопку Тара.

Через 5 минут после включения весы готовы к работе. Принтер включается отдельным выключателем (слева).

9.5  Пуск весов в эксплуатацию или устранение обнаруженных потребителем дефектов должны производиться в срок не более 20 суток с момента получения изготовителем или ремонтным предприятием отрывного талона-заявки на ввод в эксплуатацию или вызов на ремонт.

9.6  Установка и заправка термобумаги:

—  выключите принтер;

— снимите стакан (сверху принтера) и крышку отсека для бумаги (сзади), сдвинув ее сначала вверх, а затем, отклонив от стойки, вниз;

—  возьмите рулон бумаги и установите его в отсек для бумаги так, чтобы сторона с этикетками была обращена к панели отсека;

—  обрежьте заправляемый конец бумаги;

— отожмите рычаг, вставьте конец бумаги в щель, опустите рычаг;

— включите питание принтера, принтер прогонит две этикетки (автоматическое позиционирование) и остановится, индикатор горит зеленым цветом. Если автоматическое позиционирование не произошло  (рулоны бумаги могут отличаться один от другого), то необходимо выключить весы и включить их с нажатой кнопкой прогона бумаги принтера. Принтер прогонит две этикетки и остановится. Позиционирование произошло.

— после позиционирования на начало печати индикатор будет непрерывно светиться зеленым цветом.

— установите на место стакан и крышку отсека бумаги.

10.  РАБОТА В РЕЖИМЕ ВЗВЕШИВАНИЯ

10.1 При включении весы находятся в режиме взвешивания.

Перед включением платформа весов должна быть чистой и без груза.

При включении индицируются: название процессорной программы, шкала цены и стоимости, тип весов (6.1/2, 6.2, 15.1/2/5, 15.2/5, 15.5, 30.5/10). После этого производится проверка наличия градуировки и работоспособности датчика. На индикаторе выводятся нули. Весы готовы к работе.

10.2 Назначение клавиш в весовом режиме:

С –  отменяет признаки программирования, суммирования, штучного режима, обнуляет введённое число и сдачу. Для  выхода из режима работы с базой данных в обычный режим взвешивания надо нажать С дважды.

0 … 9  -  цифровые клавиши для ввода цены.

ТАРА – клавиша ввода тары.

ПР – клавиша входа в режим просмотра и программирования товаров (базы данных).

ИТОГ – по этой клавише происходит вывод на принтер этикетки.

П+  -  клавиша суммирования и выдачи этикетки на принтер.

ШТ – клавиша перехода в штучный режим.

1 … 28 – клавиши быстрого выбора конкретных товаров из базы данных по индексу ячейки.

29 – сдача.

30 – выбор товара неиндексированного (которого нет в ячейках быстрого вызова).

32 – клавиша просмотра и программирования общей памяти.

10.3 Цена товара может быть задана несколькими способами:

1. Вручную. На индикаторе цены будет инициироваться ранее введенная цена. При необходимости изменить цену, нажать клавишу «С», ввести новое значение цены с помощью цифровой клавиа-

туры в формате с фиксированной запятой (до 4-х знаков до запятой и 2 знака после запятой).

2. Из памяти базы данных товаров (см. пункт 10.7).

10.4 Стоимость товара определяется автоматически при стабилизации веса.

10.5 Если весы не нагружены и в течение 1 минуты клавиатура неактивна, то весы переходят в режим индикации даты и времени. При нагружении весов или при нажатии на клавиши они автоматически переходят в активный режим взвешивания.

10.6 Тара может быть задана методом взвешивания: на платформу установить тару и нажать клавишу «ТАРА». В технических характеристиках указаны рекомендуемые значения тары. Можно устанавливать и бо'льшие значения тары, но диапазон взвешивания при этом будет уменьшаться на величину введённой тары.

10.7 Работа с базой данных товаров и с выводом этикетки.

Выбрать из списка весовых товаров нужный номер и, если известно в какой ячейке быстрого вызова ( из 28) он расположен, то нажать соответствующую кнопку клавиатуры. Высвечивается кратковременно наименование 1 строки товара, которое указывает, что параметры вызванного товара установлены, и цена товара. Далее производим взвешивание и убедившись, что на панели принтера горит зелёная лампочка ГОТОВ, нажать ИТОГ. Принтер распечатает этикетку, номер которой заложен в общей памяти весов. Затем можно взвешивать следующую порцию этого товара. Если следом надо взвесить другой товар, то нажать другую соответствующую кнопку (из 28) клавиатуры и т.д.

Если нужный товар неиндексированный (его нет в 28 ячейках памяти) или если неизвестно, в какой ячейке он расположен, то нажать кнопку «С», набрать в правой части клавиатуры номер товара, нажать «30». Высвечивается кратковременно наименование 1 строки товара, и т.д.

При необходимости получения итоговой этикетки по результатам взвешивания нескольких упаковок одинакового товара, необходимо после взвешивания каждой упаковки нажимать «П+». Будет на каждую упаковку выводиться обычная этикетка (как и при нажатии ИТОГ). После взвешивания нужного количества упаковок нажать ИТОГ. Будет выведена точно такая же этикетка, но с итоговым весом и итоговой стоимостью.

При этом общий вес не должен превышать 99,999кг, а стоимость 9 999,99 руб.

Можно получить этикетку на товар, не внесённый в базу данных. Для этого в режиме взвешивания набрать цену, взвесить товар и нажать ИТОГ. Будет распечатана упрощённая этикетка.

10.8 ПРИМЕРЫ: 1. Необходимо взвесить с получением этикетки партию товара, который (известно) в ячейке быстрого вызова 11.

Из режима взвешивания нажимаем клавишу 11. Кратковременно высвечивается первая строка наименования товара, затем номер товара, цена и нулевой вес. Взвешиваем товар и при стабилизации веса нажимаем ИТОГ. Распечатывается этикетка. Если следом надо взвешивать другой товар, то сразу нажимаем нужную клавишу и взвешиваем.

2. Необходимо взвесить с получением этикетки партию неиндексированного (которого нет в ячейках быстрого вызова) товара.

В режиме взвешивания нажимаем С, набираем цифровыми клавишами нужный номер товара и затем нажимаем клавишу 30. Далее как в примере 1. Если следом надо взвешивать другой неиндексированный товар, то нажать С (2 раза) и набрать новый номер товара.

3. Необходимо оперативно взвесить с получением этикетки (без наименования товара) товар, не внесённый в базу данных.

В режиме взвешивания набираем цифровыми клавишами цену товара, взвешиваем партию товара и нажимаем на ИТОГ. Распечатывается упрощённая этикетка с ценой, весом, суммой, наименованием фирмы, датой, номером весов. Если этикетка со штрих-кодом, то код товара на ней будет нулевой.

Если следом надо взвешивать другой товар, не внесённый в базу данных, то, не нажимая на С, набрать новую цену. Старая цена сбросится

автоматически. Но если не нажималась клавиша ИТОГ, то надо предварительно нажать С.

4. Необходимо просуммировать несколько упаковок одного и того же товара с получением этикеток на каждую упаковку и суммирующей этикетки. Разнородные товары суммировать нельзя.

Выбрать товар аналогично пунктам 1 или 2. Взвесить первую

упаковку товара. Нажать «П+»,  распечатается этикетка (как и при нажатии на ИТОГ). Но на блоке индикации весов высветится вверху ПС (промежуточная сумма) и сама сумма. Данные запомнились. Снимаем первую упаковку и взвешиваем вторую, нажимаем «П+». И так далее. Взвесив последнюю упаковку и получив на неё этикетку, нажимаем ИТОГ. Выводится суммарная этикетка. Она такого же формата, что и на каждой упаковке, но на ней суммарные показатели веса и стоимости.

10.9 Работа со сдачей.

После нажатия клавиши ИТОГ нажать клавишу СДАЧА(29)  и

ввести с цифровой клавиатуры число (деньги с которых надо дать сдачу).  На индикаторе ТАРА появляется значение сдачи. Выход: нажать ИТОГ, затем С.

10.10 Работа с автовыводом этикетки. Если запрограммирован

автовывод этикетки, то на кнопку ИТОГ не нажимать, а при установке товара на платформу весов, этикетка распечатается автоматически.

11. РАБОТА В ШТУЧНОМ РЕЖИМЕ

11.1 Вход в штучный режим и выход из него производится

клавишей ШТ.

Работа с клавиатурой в штучном режиме аналогична работе с клавиатурой в весовом режиме.

11.2 Назначение клавиш:

С – сброс; отменяет признаки программирования, суммирования штучного режима, обнуляет введённое число и сдачу.

0 … 9  -  цифровые клавиши для ввода числа, в том числе количества.

1 … 28 – клавиши быстрого выбора товаров по индексу ячейки, количество при этом обнуляется.

29 – сдача.

ИТОГ – по этой клавише происходит вывод на принтер этикетки.

30 –  – выбор товара неиндексированный (которого нет в ячейках быстрого вызова).

ПР – клавиша входа в режим просмотра и программирования товаров в штучном режиме.

32 – ввод цены без записи в базу.

11.3 Для вывода N этикеток на печать необходимо с цифровой клавиатуры ввести количество этикеток и нажать клавишу ИТОГ. Заданное количество этикеток будет выведено на печать.

11.4 Стоимость товара определяется автоматически при наборе количества.

Если в течение 1 минуты клавиатура неактивна, то весы переходят в режим индикации даты и времени.

11.5 ПРИМЕРЫ: 1. Необходимо распечатать одну штучную этикетку товара, который (известно) в ячейке быстрого вызова 11 (под  одной клавишей быстрого вызова находится одна ячейка весового товара и одна ячейка штучного товара).

Из режима взвешивания нажимаем клавишу ШТ (на нижней строке слева появляется М), нажимаем клавишу 11. Кратковременно высвечивается первая строка наименования товара, затем номер товара, цена и нулевое количество. Цифровыми клавишами вводим количество (у нас 1). На табло высвечивается количество и сумма. Нажимаем ИТОГ. Распечатывается штучная этикетка. Клавишей С сбрасываем количество.

Если следом надо вывести другой товар, то сразу нажимаем нужную клавишу и распечатываем нужное количество других этикеток.

2. Необходимо распечатать 2 этикетки неиндексированного товара (которого нет в ячейке быстрого вызова) №4500.

Нажимаем клавишу ШТ (на нижней строке слева появляется М), набираем цифровыми клавишами нужный номер товара (4500) и затем нажимаем клавишу 30. Далее как в примере 1. Если надо вывести другой штучный товар, то нажать С, набрать новый номер товара и так далее.  Если при этом по ошибке введём номер весового товара, то этикетка не распечатается.

3.  Необходимо распечатать 1 этикетку штучного товара, не внесённого в базу данных.

В штучном режиме набираем цену, нажимаем 32, вводим количество – 1. Нажимаем ИТОГ, распечатывается этикетка без названия товара и с нулевым  штрих-кодом.

12. РАБОТА С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ, ТОВАРНОЙ БАЗОЙ И ОТЧЁТНЫМИ (ИТОГОВЫМИ) ДАННЫМИ

12.1  Параметры: автовывод этикетки, номер весов, номер этикетки, наименование предприятия, раскладка товаров по 28 кнопкам клавиатуры, установка даты и времени просматриваются и изменяются в режиме программирования общей памяти. Вход и работа в режиме просмотра и программирования общей памяти смотри в руководстве по программированию весов.

12.2  Параметры: штрих-кода, цены, типа товара, наименования товара, срока годности, префикса просматриваются и корректируются в режиме программирования базы данных.

Просмотр, очистка  итоговых (отчётных) данных о товаре, вывод этих данных на принтер ТП-2 выполняются в режиме программирования базы данных.

Вход и работа в режиме просмотра и программирования базы данных смотри в руководстве по программированию весов.

###### 13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

###### 1. Весы                                                                  1 шт.

###### 2. Упаковочная тара                                            1 компл.

###### 3. Руководство по эксплуатации                        1 экз.

###### 4. Методика поверки весов ВЭУ                        1 экз.

###### 5. Руководство программиста по

###### управлению базой данных                              1 экз.

###### 6. Руководство по программированию принтера

###### ТП-2  Аа3.043.002РП                                       1 экз.

###### 7. Диск CD с записью:

###### - FormData

###### - Tпроект 1 ,  Тпроект 2                                 1 шт.

###### 8. Кабель USB –A-B                                             1 шт.

###### 9. Кабель принтер-ПК  Аа6.644.054                 1 шт.

###### 10. Рулон бумаги с термоэтикетками                 1 шт.

###### 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы  электронные универсальные конструктивного ряда ВЭУ со встроенным принтером  печати  этикеток

ВЭУ-___С_____И-П-СТ, зав. номер № ___________ ,

прошли технологический прогон, соответствуют техническим  условиям ТУ 25-7724.010-98 и признаны годными для эксплуатации.

В весах установлены:

- преобразователь силы веса вибростержневой

ПСВВ _____, заводской № ________,

- весовая программа ______________________.

- ПО принтера ___________________.

Дата выпуска ____________

Приемку произвел____________________

(дата, подпись, ф. и. о.)

###### 15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Весы  электронные универсальные конструктивного ряда ВЭУ со встроенным принтером этикеток

ВЭУ-____С______И-П-СТ, зав. номер № ___________,

подвергнуты в ОАО Тулиновский приборостроительный

завод «ТВЕС» консервации согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата консервации	_______________.

Срок консервации 1 год.

Консервацию произвел	_______________.

(подпись)

М. П.

Изделие после упаковки принял ____________

(подпись).

16.  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Весы  электронные универсальные конструктивного ряда ВЭУ со встроенным принтером печати этикеток

ВЭУ-___С_______И-П-СТ, зав. номер № ___________

упакованы в ОАО Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»  согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки __________________

Упаковку произвел ______________

(подпись).

###### 17.  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ

###### ПРИ ВЫПУСКЕ

Весы  электронные универсальные конструктивного ряда ВЭУ со встроенным принтером  печати этикеток

ВЭУ-___С________И-П-СТ, зав. номер № __________,

внесены в Гос. реестр за № 17183-02.

На основании результатов государственной поверки, произведенной Тамбовским ЦСМ Госстандарта, весы признаны годными и допущены к применению.

Государственный поверитель: _____________________.

(подпись)

«____» ______________ 200_ г.

###### 18.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

17.1  Весы должны быть приняты ОТК завода-изготовителя и поверены органами Госстандарта.

17.2  Завод-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня их ввода в эксплуатацию.

( Гарантия не распространяется на механизм печати  LPT 2242.)

17.3  Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

17.4  Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия, имеющие разрешение предприятия-изготовителя, вводит в эксплуатацию и ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

17.5  Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

— нарушении правил хранения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации;

— отсутствии технического обслуживания специализированными предприятиями;

— обнаружении механических повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией весов (удары и т.д.);

— отсутствии или нарушении пломбы.

Приложение 1

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА-ЗАЯВКИ
 НА ВВОД ВЕСОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Отрывной талон-заявку необходимо заполнить сразу по получении весов и отправить его по адресу ближайшего к потребителю специализированного предприятия, имеющего право на техническое обслуживание и ремонт. После отправки отрывного талона-заявки следует приступить к установке весов.

Дата отправки отрывного талона-заявки

Директор предприятия-потребителя ____________________________

(подпись)

Наименование и адрес предприятия, производившего ввод весов в  эксплуатацию ________________________________________________

(подпись лица, производившего ввод весов в эксплуатацию)

М. П.	______________________	____________________

(подпись)

---------- (линия отрыва) ---------

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН-ЗАЯВКА
НА ВВОД ВЕСОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1.  Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов со встроенным принтером этикеток

ВЭУ-___С________-И-П-СТ, заводской номер № ___________

2.  Откуда получены весы __________________________________

3.  Дата получения весов ___________________________________

4.  Дата выпуска (отгрузки) предприятием-изготовителем _______

5. Состояние тары и весов________________________________ ____________________________________________________________

(указать наличие комплектности, обнаруженные дефекты и т.д.)

6. Наименование и адрес предприятия-потребителя ____________________________________________________________

____________________________________________________________

7.   Подпись лица, ответственного за ввод весов в эксплуатацию

___________________________________________________________

Директор предприятия-____________________________________

потребителя			 (подпись)

Приложение 3

Образцы этикеток.

Этикетка №0                                                Этикетка №3

Этикетка №1                                           Этикетка №2

Этикетка №4                                        Этикетка №8

Этикетка №5                                       Этикетка №6

Этикетка №7

Этикетка штучная

Этикетка итоговая (отчётная)

Оглавление

1.   Введение                                                                            2

2.   Технические характеристики                                          3

3.   Размещение, монтаж, ввод в эксплуатацию и

хранение                                                                                 9

4.   Указание мер безопасности                                            10

5.   Маркировка весов                                                            10

6.   Упаковка                                                                           11

7.   Транспортирование и хранение                                      11

8.   Техническое обслуживание                                             12

9.   Подготовка к работе                                                        13

10.  Работа в режиме взвешивания                                       16

11.  Работа в штучном режиме                                              19

12.  Работа с общей памятью, товарной базой и

отчётными (итоговыми) данными                                        20

13.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                                             21

14.  Свидетельство о приемке                                               21

15.  Свидетельство о консервации                                        22

16.  Свидетельство об упаковке                                            22

17.  Результаты государственной поверки при выпуске    23

18.  Гарантийные обязательства и сведения о

рекламациях                                                                            24

Приложение 1 Корешок отрывного талона-заявки

на ввод весов в эксплуатацию                                                         25

Приложение 2.Результаты периодической поверки и

поверки  после ремонта                                                                  27

Приложение 3 Образцы этикеток                                          28

# Text boxes

7

1

2

3

4

5

6

8

9                  5       4                  2      10    10